## Slide 1: 類似画像検索による 位置推定を用いた 視覚障害者の 歩行ナビゲーションシステム
＜所信表明＞
MROチーム B4 釜坂一歩
Notes: 類似画像検索における位置推定を用いた視覚障害者の歩行ナビゲーションシステムと題して，MROチームB4の釜坂が発表させていただきます．

## Slide 2: 目次
研究背景
先行研究
提案手法
  システム概要
  類似画像検索
  位置推定
  音声ナビゲーション
研究計画
Notes: 目次です．
研究背景，先行研究，提案手法，研究計画の順に述べます．

## Slide 3: 研究背景
日本に約310,000人存在するという
視覚障碍者のためのナビゲーション
システムの需要
  使い方が簡単
  どこでも利用可能
  一人で行ける
既にGPSによるナビゲーションシステムは存在
  電波の届かない場所での使用が困難という問題
  GPSとは別の位置推定による相互補完
http://www.au.kddi.com/mobile/service/
smartphone/life-support/naviwalk/master/
Notes: 研究背景です．
厚生労働省の報告によれば，日本における視覚障害者数は約三十万人と推定されています．
視覚障害者の外出には困難や不満が多数あり，単独歩行の補助として
使い方が簡単どこでも利用可能な音声ナビゲーションが求められています．
既にGPSによるナビゲーションシステムは存在していますが，使用が困難な場所があったり，
歩行者の向きまでわかるわけではないという問題を抱えています．
そこで，GPSとは別の位置推定方法を用いることで，さらに詳細かつ広範囲で利用可能な
ナビゲーションシステムの実現が期待されます．

## Slide 4: 先行研究
空間内に設置されたマーカーを検出し
位置推定を行う手法[7]
M-CubITSを用いた手法[8]
空間内に何らかのマーカーを設置しなければ
ならないという問題
100101101100
データベース
検索
Notes: 先行研究です．
GPSを用いないナビゲーションシステムはすでにいくつか研究されています．
庄司らの研究では，ナビゲーションを行う空間内に，事前にマーカーを設置し，
それを検出して位置推定を行う手法が提案されています．
また，山下らの研究では，視覚障害者誘導用ブロックに(このような)0/1の情報を持つマーカーを設置し，
検出されたビット列をデータベースと比較して位置推定を行う手法が提案されています．

## Slide 5: 提案手法
システム概要
1
3
4
事前撮影地点
現在位置
DB
データベース検索
推定位置
1
2
3
4
2
検索結果
Notes: 本研究ではマーカーなどの設置を行わない手法を提案します．
システムの概要図は(このように)なります．
事前にナビゲーション経路に沿って撮影された一人称画像群によるデータベースを作成します．
現在位置で取得された一人称画像と最も類似する画像をデータベースから検索し，
検索結果をなった画像が得られた地点を推定位置とします．
また，現在位置と推定位置の差異については，画像間のF行列を求めることで

## Slide 6: 提案手法
現在位置
DB
データベース検索
推定位置
1
2
3
4
類似画像検索
  特徴点の取得
  特徴点のマッチング
  Keyペアの個数による検索
特徴点
Keyペア
検索結果

## Slide 7: 提案手法
位置推定
  平行移動要素
  回転移動要素
F行列
現在位置
推定位置

## Slide 8: 提案手法
音声ナビゲーション
  移動方向
  現在位置
  交差点等の情報
  移動方向および現在位置
  が適切であるか
この先10ｍで
右折です
現在X個目の
交差点です
少し左方向に
進んでください

## Slide 9: 研究計画
F行列の取得とそれを利用した移動方向の指示
  平行移動要素と回転移動要素
リアルタイムにカメラから取得した画像に対しての位置推定
  カメラからの画像取得方法
位置推定の精度および速度の検証と改良
  使用する特徴量
  検索アルゴリズム
音声ナビゲーションの実装
視覚障害者に適したインタフェース実装
実験および検証

## Slide 10: 御静聴ありがとうございました

## Slide 11: 速度
Query(1枚)
検索時間0.136秒
画像読み込み
  0.031sec
特徴点取得(SIFT)
  0.036sec
特徴量取得(SIFT)
  0.044sec
マッチング(FlannBased)
  0.024sec
Keyペア数取得
  0.001sec
Train(3450枚)
データベース作成時間248.081秒
画像読み込み
  27.543sec
特徴点取得(SIFT)
  78.829sec
特徴量取得(SIFT)
  120.439sec
インデキシング(FlannBased)
  12.554sec
データベース作成
  8.716sec

## Slide 12: 精度

## Slide 13: [1]

## Slide 14: データベース化
検索の効率化と精度向上に関して
  Bug-of-VisualWords
  類似度，マッチング数による閾値処理
  第一位検索画像棄却[5]
個人情報の問題
  人物領域から抽出された特徴量は不要
    HOG(Histogram of Oriented Gradient),SVM
    Haar-Likeカスケード

## Slide 15: [1]

## Slide 16: [2]

## Slide 17: [3]
GPS精度
  概ね50m未満
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/search/usage/gps/

## Slide 18: [4]
返答率と誤認識率
類似度係数
  最尤キーへの距離と
  第二位キーへの距離の比
KD-tree探索

## Slide 19: [5]
類似画像検索で得られたKeyペアの個数が
少ない場合の第一候補画像の決定および棄却
  最低ペア数による棄却
  キーサイズの比較 正規化
  キー角度の比較 正規化
  2次元アフィン拘束 再投影誤差総和
  被覆領域面積
  二次元アフィン行列の整合性 光軸の回転角度と鏡像反転
  三角形領域の方向性合成 対応辺の回転角度

## Slide 20: [8]
M-CubITS(M-sequence Multimodal Marker for ITS)
  路上に設置されたマーカ素子をユーザの持つカメラで取り込み，
  マーカのもつ情報をもとにポジショニングを行うシステム
マーカ素子に視覚障害者誘導用ブロック
  白杖を使用して視覚障害者が歩行する状況に即している
  塗装を施すだけで，本来の役割を損なわずマーカとして用いることができる

## Slide 21: [9][10]
指示する分のはじめには，必ず「この先・・・」という語句を入れる
空間を認知させ，方角を確認するために，文の中に指示語を入れる
視覚障害者が方向を誤った場合，最も近くのウェイトポイントを指示し，自己のメンタルマップを再構築させる
視覚障害者が空間認知を安全に，効率よく，敏捷性に優れた歩行を行うために，「この先・・・」「前方に・・・」「右に・・・」「左に・・・」という，空間を安心して認知できることが大切